## Slide 1: Versorgungsplanung im öffentlichen Verkehr? So geht's mit Personendaten aus dem AMDC.
Tadej Brezina, Leo Kostka Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik Institut für Verkehrswissenschaften; Technische Universität Wien Karlsplatz 13/230-1; A-1040 Wien
01.04.2025, Webex Webinar-Reihe „Research Data Management in Austria“ für Grazer Universitäten „Austrian Micro Data Center in der Praxis“

## Slide 2: Was ist die Aufgabe?
AK NÖ
  2019-2021, „ÖV klimafit“
  Wo in NÖ profitieren wieviele Arbeitnehmer:innen von fiktiven Angebotsverdichtungen im Rahmen eines „klimafitten ÖV“?
AK Tirol
  …möchte gleiche Arbeit wie für AKNÖ
  …hat aber im Gegensatz zu AKNÖ keine Mitgliederadressen (Wohn-/Arbeitsort)
   AMDC: Kontaktaufnahme an deren Starttag 1.7.2022

## Slide 3: Was ist die Aufgabe?
Zwei zentrale Forschungsfragen
Wie gut sind Menschen an Wohn- und Zielorten (Arbeitsplätzen & Schulen) mit Linien-ÖV versorgt?
Welcher Aufwand mit bedarfsgerechtem ÖV ist für jene Personen abseits der Linien-ÖV-Versorgung erforderlich?
Lösung im AMDC
Personendaten (Beschäftigte, Lehrlinge, Schüler:innen)
Wohn- und Arbeits-/Ausbildungsorte auf Hektometer-Raster
Importierte ÖV-Güteklassen

## Slide 4: Was sind Haltestellenkategorien & ÖV-Güteklassen?
 Bundesweite Definition durch ÖROK – Österr. Raumordnungskonferenz  Jährliche Berechnung durch AustriaTech für Werktag mit Schule und Werktag in den Ferien
Qualitätsmerkmal des punktuellen Angebots an Hst. aus
Art des Verkehrsmittels und
Durchschnittlichem Intervall
Qualitätsmerkmal der flächigen ÖV-Versorgung um Hst. aus
Haltestellenkategorie und
Wegentfernung zur Haltestelle
Quelle: Hiess, H. (2017)

## Slide 5: Was sind Haltestellenkategorien & ÖV-Güteklassen?
Sooß
Bahnhof Südbahn
Oeynhausen

## Slide 6: Was sind Haltestellenkategorien & ÖV-Güteklassen?
Auf Straßennetz geroutete Distanzen rund um Haltestellen
Höhere ÖV-Güteklasse sticht niedrigere
Sooß
Bahnhof Südbahn
Oeynhausen

## Slide 7: ÖV-Basics: Linien- vs. Bedarfsverkehr
Kriterium für ÖV-Güteklassen, Fahrplan: ja/nein
Bedarfsverkehre: zeitl. & räumlich flexibel, z.B. ASTAX, Bürgerbus etc.
Im Gegensatz zu „klassischem“ Linien-ÖV: fahrplangebundener Verkehr auf Bahn, Straßenbahn und Bus
„Gmoa-Bus“, Pötsching (B)
„Werfenweng-Shuttle“ (S)

## Slide 8: Welche Daten & Methoden?
Referenzsystem für Personenstandorte: 100*100 m Raster
Personengruppen: Erwerbstätige, Lehrlinge, Schüler- & Student:innen
ÖV-Güteklassen: AustriaTech, Import ins AMDC
45.745 Rasterzellen (Hauptwohnsitze, Arbeitsstätten & Unternehmen)
Beschäftigungsfaktor bi (… statt Menschen)
Bestand & 2 Szenarien
  Upgrade+1 (ca. Verdopplung des Bestandsangebotes)
  Upgrade+2 (ca. Vervierfachung des Bestandsangebotes)
bVollzeit = 1,0 / nBeschäftigungsverhältnisse
bTeilzeit = 0,5 / nBeschäftigungsverhältnisse
bSchule = 1,0

## Slide 9: Welche Daten & Methoden?
Im AMDC:
Datenschichten lagerichtig in GIS (Geographisches Informationssystem) verschneiden
Beschäftigungsfaktoren Erwerb am Hauptwohnsitz
ÖV-Güteklassen im Bestand

## Slide 10: Wie ist die Versorgung mit Linien-ÖV?
Arbeitsstätten und Unternehmensstandorte besser angebunden als Hauptwohnsitze.
Bestand: Hauptwohnsitz (rot) vs. Arbeits-/Ausbildungsort (grün)
Upgrade+1: Hauptwohnsitz (rot) vs. Arbeits-/Ausbildungsort (grün)

## Slide 11: Welche Daten & Methoden?
Bedarfsgerechter ÖV außerhalb der ÖV-Güteklassen
Aggregation der Beschäftigungsfaktoren von 100 auf 500m Raster
dx: gewichtete Luftlinie 500m-Zelle  nächste Haltestelle, Kat. I-V
Gemeinde: ∑ nFahrten,8Pax * 2 * dx
Darauf basierend abgeschätzt:
  Jahresfahraufwände und -kosten
  „Würdigkeit“ von Gemeinden und Bezirken
  Finanzierung auf der Quellseite (Gemeinde) oder Zielseite (Unternehmen)

## Slide 12: Wie ist die Versorgung mit bedarfsgerechtem ÖV?
Wenige „Personen“
hohe individuelle Fahrkosten
„Personen“ außerhalb Güteklassen
Jahresfahrtkosten pro „Person“
Hauptwohnsitz
Arbeits-/Ausbildungsort
Viele „Personen“
geringe individuelle Fahrkosten
Hauptwohnsitz
Arbeits-/Ausbildungsort
Reduktion der spezifischen Kosten
Reduktion der betroffenen Personen
Massive Investitionen in Bestand des Linien-ÖV
reduzieren auch Kosten für und Anzahl betroffener Personen abseits des Linien-ÖV.

## Slide 13: Succus
„Verfälschung“ bei Fallzahlen <4 bzw. <10 notwendig
Keine vollständige Projektbearbeitung im AMDC möglich…
  Abkapselung macht manche Darstellungen und Bearbeitung in GIS „schwierig“
  Ergebnisse als Input für Weiterbearbeitung z.B. mit externen Daten (GTFS/Infra-Ausbau) und bereits bestehende Strukturen/Dateien/Skripten/…
Mehr Zeit einplanen!
Trotz selber Methode wie in NÖ, doch andere Vorgehensweise und Resultate notwendig
Folien-Download

## Slide 14: Kontakt
Tehnische Universität Wien
Institut für Verkehrswissenschaften
Forschungsbereich für Verkehrsplanung
und Verkehrstechnik
Karlsplatz 13/230-1 (AA0344)
A-1040 Wien
Tel: +43-1-58801-23127
Mail: tadej.brezina@tuwien.ac.at
Web: www.fvv.tuwien.ac.at
FB: www.facebook.com/FVV.TUW

## Slide 16: Wie ist die Versorgung mit Linien-ÖV?
Upgrades +1/+2
„Entfernung von Haltestelle“

## Slide 17: Was tun wir?
Im AMDC: Verschneidung ÖV-Güteklassenraster mit Bevölkerungsraster
Bsp. Imst (OGD Bev.-Raster)
Hier dargestellt: das öffentlich zugängliche Bevölkerungsraster der Statistik Austria!

## Slide 18: ÖV-Basics: Linien- vs. Bedarfsverkehr
Q: Heinze et al. 1982
Taxi
Linien-ÖV